Nazwa gabinetu …………………………………

Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji

- Należy wydzielić odrębne pomieszczenie lub miejsce w placówce do składowania narzędzi i materiału po sterylizacji. W obiekcie powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie narzędzi po sterylizacji.

- Pakiety ze sterylnymi narzędziami (materiałami) należy przechowywać w zamkniętym pojemniku (lub szufladzie), w odległości min. 30 cm od poziomu podłogi, w taki sposób, aby zapobiec możliwości ich mechanicznego uszkodzenia, tzn. nie powinno się układać pakietów warstwami (jedne na drugich), ponadto konieczne jest zabezpieczenie ostrych części narzędzi w celu uniknięcia przebicia pakietu.

- Dbać o czystość bieżącą w miejscu przechowywania sterylnych narzędzi i materiału, tzn. należy zapobiegać możliwości zabrudzenia pakietów, np. osiadającym kurzem, pyłem, lub skażenia mikroorganizmami (zabiegi dezynfekcyjne).

- Przestrzegać okresu zapewnienia jałowości określanego przez producentów opakowań (w zależności od ich rodzaju).

- Każdorazowo sterylne pakiety należy opisywać datą przeprowadzenia procesu i datą ważności. W pierwszej kolejności zużyć te pakiety z narzędziami (materiałem), które oznakowane są najstarszą datą (zgodnie z zasadą: "pierwsze weszło, pierwsze wyszło").

Osoba odpowiedzialna

…………………………………………………………………….